## Slide 1: Комплексная защита электроустановок от внешних и внутренних электрических водействий. Системы ЭХЗ подземных коммуникаций. Обзор решений «Бипрон». Грибанов Алексей Сергеевич Технический директор ООО «Бипрон»

## Slide 2: Причины аварии и отказов на подстанциях и в электрических сетях
Износ оборудования
Человеческий фактор
Износ ЗУ
Грозовые разряды
Некачественный монтаж и ремонт оборудования

## Slide 3: Традиционные способы защиты электроустановок не отвечают современным требованиям безопасности на промышленных объектах.

## Slide 4: Способы понижения сопротивления грунта Замещение части грунта засыпками с высокой электропроводностью
Минусы:
1. Засыпки на основе глины
- Высокий коэффициент расширения
- Водобарьер в засушливый период
2. Засыпки на основе графита
Плохая влагоудерживающая способность
Небольшой срок службы.
3. Засыпки на основе цемента
- Разница линейного расширения с электродом приводит к разрушению. (цемент 10х10-6сталь 13х10-6

## Slide 5: Глубинные электроды
Chart: 
| 3 | 6 | 12 | 18
1000 Ом*м | 400 | 180 | 100 | 90
500 Ом*м | 180 | 50 | 45 | 30
Трудозатраты | 10 | 20 | 100 | 350
Длина электрода, м
Удельное сопротивление грунта
Зависимость сопротивления электрода от его длины. Трудозатраты при монтаже ЗУ.
Сопротивление электрода, Ом*м

## Slide 6: Монтаж контура заземления
Расстояние между заземлителями должно исключать их взаимное влияние друг на друга

## Slide 7
При уменьшении расстояния между заземлителями, их эффективность снижается на
5-40%

## Slide 8
Бипрон-LEDstar
Бипрон-АЗТ
Комплексное решение проблем электрозащиты и ЭХЗ

## Slide 9
Бипрон-активный электрод
ᴓ70 мм. Длина: 1 - 6м
Вертикальное исполнение
Горизонтальное исполнение

## Slide 10
1 Бипрон= 10 традиционных заземлителей
Инновационная система «Smart Gel»
Температурный диапазон от: -60 С до +60 С
БИПРОН
Не требует обслуживания

## Slide 11
Состав комплекта заземления «Бипрон» длиной:

## Slide 12: Сравнительный анализ годового изменения сопротивления традиционного электрода и Бипрон
Традиционный заземлитель
БИПРОН

## Slide 13: Минеральный активатор грунта «МАГ-2000»
Система «Smart Gel»
Удержание влаги вокруг электрода
Низкое удельное сопротивление (0,50 Ом*м)
Диапазон температур от -60 до +60 ͦ С
Не растворим в воде
Не изменяет свойств в течении всего периода эксплуатации.

## Slide 14: Минеральный активатор грунта «МАГ-2000»
Снижение переходного сопротивления электрод-грунт (анод-грунт)
Увеличение площади токоотдачи электрода
Хорошая адгезия к поверхности электрода.
Повышает эффективность ЗУ
в 10 раз!

## Slide 15: БИПРОН-VOLTBLOC Комплексная система защиты от напряжений и управления LED – освещением.
Защита от повышенных перенапряжений (грозовые разряды);
Защита от пониженного напряжения;
Управление освещением.
Силовой блок «ВОЛЬТБЛОК-КВС»
Блок управления освещением «Бипрон ВолТек»
ВКЛЮЧАЕТ:
Уличное освещение
Освещение производственного цеха, склада
Прожекторные мачты

## Slide 16: Технические характеристики ВОЛЬТБЛОК

## Slide 17: Анодное заземление Бипрон -АЗТ

## Slide 18: Сравнительная характеристика глубинных анодных заземлителей, и анодных электродов серии «Бипрон-АЗТ»

## Slide 19: Бипрон -АЗТ
Быстрый монтаж. Простое обслуживание.
Значительное сокращение трудозатрат на монтаж.
Минимум машин и механизмов
Простая эксплуатация
Подтвержденный срок службы 30 лет!

## Slide 20: График изменения сопротивления «Бипрон» за 30-ти летний цикл.

## Slide 21: Бипрон – контроль качества на всех этапах производства.
Каждая партия продукции Бипрон проходит тщательную проверку
Заготовки электродов в цехе, подготовленные для дальнейшей обработки

## Slide 22
Бипрон-правильный выбор
ПАО «Россети
ПАО «Газпром - Нефть»
АО «Мосгаз»
ООО «ГазпромТрансгаз Томск»
ОАО «РЖД»
ОАО «АК «Железные дороги Якутии»
ООО «Иркутскэнерго»
УФСИН РФ
Управление федерального казначейства

## Slide 23
Подстанция 220/110/35 кВ город Ленск (Восточная Сибирь)

## Slide 24
Строительство завода по переработке газа и конденсата в городе Кысыл-Сыр (Западная Якутия)

## Slide 26
Обустройство энергоснабжения месторождений нефти и газа Ямал

## Slide 27
EVN Северные сети, ВЛ110 кВ, Ха Лонг, Вьетнам, 2016 г

## Slide 28
ПС Sesan 4 и ВЛ 220 кВ

## Slide 30
Наше производство

## Slide 32
ООО «Бипрон»
www.bipron.com
т.(495)988-19-16